Część 2

Wagon Motorowy MBxd1-168

Miejsce stacjonowania:

-	ul. Kolejowa 8, 99-340 Krośniewice Miejsce docelowego stacjonowania po remoncie:

-	Sułów, ul. Kolejowa, 56-300 Milicz

Ocena stanu technicznego

1.  Ostoja wagonu	Ostoja  prosta  z  licznymi   śladami powierzchniowej

korozji.

2. Układ jezdny Kompletny.

-   Wózki jezdne	Wózki   kompletne   z   nielicznymi   śladami korozji

powierzchniowej.

-   Zestawy kołowe	Krytycznie    zużyte    powierzchnie   toczne, obrzeża

zestawów podcięte powyżej krytycznej dopuszczalnej wartości. Profil zestawów nosi ślady wielokrotnego napawania co może skutkować mniejszą wartością siły zaciskającej obręcz koła.

-  Układ hamulcowy	Kompletny,    mocno    wyeksploatowany, połączenia

sworzniowe do rekonstrukcji.

3. Układ napędowy Silnik

Kompletny zgodnie z ostatnim okresem eksploatacji (napędzana jedna oś wagonu).

Kompletny, mocno wyeksploatowany, konieczne przeprowadzenie naprawy średniej

Skrzynia biegów Wały napędowe

sugerowana

Kompletna, mocno wyeksploatowana, naprawa rewizyjna lub główna.

Kompletne, mocno wyeksploatowane, wyczuwalne luzy kwalifikują wały do wymiany.

redukcyjno- Kompletna, sugerowana naprawa rewizyjna.

Przekładnia rozdzielcza

Reduktor osiowy	Kompletny,   wyeksploatowany,   sugerowana naprawa

główna z wymianą pary zębatej.

4. Konstrukcja pudła

-   Szkielet wagonu

Liczne ślady korozji. Należy liczyć się z koniecznością rekonstrukcji wielu węzłów konstrukcyjnych kratownicy. Szkielet drewniany należy zrekonstruować.

-  Poszycie pudła

-	Detale zewnętrzne

5. Wnętrze wagonu

-	Podłoga

-   Ściany wagonu

- Okna

- Sufit

- Ławki

-  Wyposażenie wnętrza

-   Przedział WC

-  Kabiny sterownicze

-   Instalacja elektryczna

Blacha poszycia posiada liczne ogniska korozji, wgniecenia, ślady napraw. Dolna część poszycia odspojona od konstrukcji kratownicy. Należy liczyć się z koniecznością wymiany całego poszycia wagonu.

Poręcze i stopnie wejściowe do prostowania lub wymiany.

Podłoga wagonu kwalifikuje się do wymiany, zarówno część stalowa, drewniana jak i wierzchnie gumoleum

Ok. 50% laminatów ścian wymaga wymiany.

Komplet ram okiennych. Zamki okien niekompletne.

Kompletny w dobrym stanie, jednak konieczność wymiany instalacji elektrycznej wymaga demontażu środkowych paneli.

Kompletne jednak część listew oraz uchwytów wymaga wymiany.

Półki bagażowe nieoryginalne, kompletne. Oświetlenia wagonu oraz wywietrzniki kompletne i zgodne z oryginałem. Brak poręczy ochronnych przy oknach. Obramowanie okien i stoliki do rekonstrukcji. Konieczność wymiany listew ozdobnych.

Przedział nieoryginalny. Konieczność całkowitej rekonstrukcji.

Urządzenia sterownicze niekompletne i mocno wyeksploatowane. Konieczna rekonstrukcja obu kabin.

Konieczna wymiana całej instalacji elektrycznej.

Stan docelowy

Ponieważ gruntowny remont wagonu do stanu czynnego nie jest uzasadniony ani organizacyjnie, ani technicznie, ani tym bardziej finansowo, toteż należy przeprowadzić zewnętrzny remont zachowawczy.

Remont powinien polegać na usunięciu największych ognisk korozji. Zabezpieczeniu wszelkich otworów. Poprawie mocowania ścian do konstrukcji nosnej oraz na zapewnieniu odpowiedniej kolorystyki wagonu.

Zakres remontu poszczególnych podzespołów

1. Układ jezdny -  Wózki jezdne

-  Zestawy kołowe

Układ hamulcowy

2. Konstrukcja pudła Szkielet wagonu

-  Poszycie pudła

Detale zewnętrzne 3. Wnętrze wagonu

-	Podłoga

-	Ściany wagonu

-	Okna

-	Sufit

-	Ławki

-	Wyposażenie wnętrza

-	Przedział WC

-	Instalacja C.O.

-	Instalacja elektryczna

Czyścić, zabezpieczać antykorozyjnie, malować farbą ftalową na kolor czarny.

Czyścić, zabezpieczać antykorozyjnie, malować farbą ftalową na kolor czarny. Obrzeża malować na kolor biały

Wymienić przewody końcowe.

Nie przewiduje się.

Poprawić mocowanie poszycia scian bocznych do konstrukcji nośnej. Wycinać skorodowane elementy, powstałe dziury łatać. Miejsca naprawiane szpachlować. Szorstkować. Malować farbą ftalową na kolor ciemnooliwkowo zielony (boki pod linią okien), jasny zielony (boki nad linią okien), pomarańczowy (pas) oraz jasnoszary (dach).

Czyścić malować.

Dokładnie wyczyścić. Drobne uszkodzenia naprawiać klejeniem.

Czyścić. Malować na kolor seledynowy (góra) oraz ciemny brąz (poniżej linii okien).

Braki w oszkleniu uzupełniać szybami hartowanymi. Dopuszczalne jest wklejanie szyb bez demontażu ram okiennych.

Szorstkować. Malować farbą ftalową na kolor kremowy.

Szorstkować. Malować farbą ftalową na kolor jasny orzech.

Remontu nie przewiduje się. Remontu nie przewiduje się. Remontu nie przewiduje się. Remontu nie przewiduje się.

| ciemnooliwkowo zielony (pudło dolna część) | RAL | 6003 |
| --- | --- | --- |
| jasnozielony (pudło górna część) | RAL | 6016 |
| pomarańczowy (pas) | RAL | 2011 |
| jasnoszary (dach) | RAL | 7001 |
| seledynowy (wnętrze) | RAL | 6019 |
| kremowy (sufit, napisy) | RAL | 1014 |
| brązowy (wnętrze pod linią okien) | RAL | 8011 |
| orzech jasny (ławki) | RAL | 1012 |
| czarny (podwozie) | RAL | 9005 |
| biały (obręcze kół) | RAL | 9003 |

Malowanie wagonu wykonać farbami ftalowymi o wykończeniu satynowego połysku o następujących barwach:

| ciemnooliwkowo zielony (pudło dolna część) | RAL | 6003 |
| --- | --- | --- |
| jasnozielony (pudło górna część) | RAL | 6016 |
| pomarańczowy (pas) | RAL | 2011 |
| jasnoszary (dach) | RAL | 7001 |
| seledynowy (wnętrze) | RAL | 6019 |
| kremowy (sufit, napisy) | RAL | 1014 |
| brązowy (wnętrze pod linią okien) | RAL | 8011 |
| orzech jasny (ławki) | RAL | 1012 |
| czarny (podwozie) | RAL | 9005 |
| biały (obręcze kół) | RAL | 9003 |

Malowanie wagonu wykonać farbami ftalowymi o wykończeniu satynowego połysku o następujących barwach:

Uwagi

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się w terenie ze stanem technicznym eksponatu, a także ocenić trudności związane z załadunkiem oraz transportem.