Ustawienie torowiska

Wymagany zakres budowy

# Proponowany stan docelowy

Ponieważ projektowane trzy odcinki torowiska będą pełniły rolę toru ekspozycyjnego, toteż nie jest wymagane balastowanie toru do górnej płaszczyzny podkładów. Wprost przeciwnie, wskazane jest balastowanie jedynie do połowy wysokości podkładów przy zastosowaniu klińca w miejsce gruboziarnistego tłucznia.

Mając na względzie wymaganą trwałość torowiska istotne jest zastosowanie do jego budowy nowych głęboko impregnowanych podkładów sosnowych. Dążąc do minimalizacji kosztów do budowy nawierzchni należy wykorzystać staroużyteczne elementy stalowe (śruby, wkręty, podkładki, szyny itp...).

# Zakres budowy torowiska

| Podłoże | W miejscach przygotowanych pod tory ekspozycyjne rozłożyć i zagęścić warstwę klińca o grubości 160 mm. Warstwa klińca winna być rozłożona równomiernie na powierzchni 2x61 m. |
| --- | --- |
| Podkłady | Nowe nasycone ciśnieniowo podkłady sosnowe ciosane czterostronni o długości 1500 mm układać na przygotowanym podłożu co 600 mm. Pod złączami szyn stosować podwójne podkłady spięte razem ściągami. |
| Mocowanie szyn | Stosować staroużyteczne przytwierdzenia typu K. Stosować złącza podparte. |
| Szyny | Stosować staroużyteczne proste szyny typu S49 lub S42 o długości minimum 12 m. Szyny łączyć ze sobą łubkami czterootworowymi zgodnymi z typem szyny. Otwory dla śrub łubkowych wiercić przy pomocy wiertarki. Niedopuszczalne jest stosowanie szyn posiadających krzywiznę w pionie jak również wypalania otworów pod śruby łubkowe. |
| Balastowanie toru | Ułożony tor balastować klińcem do wysokości połowy podkładu, po czym cały tor podbić zaś kliniec wyrównać. |

Podany wyżej zakres budowy dotyczy wszystkich trzech torów ekspozycyjnych.

Każdy tor ekspozycyjny winien mieć 60 m.